# Утверждены

Постановлением Госстроя СССР

от 16 мая 1989 г. N 78

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО.

ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

СНиП 2.07.01-89*

(в ред. Изменений и Дополнений, утв. Постановлением

Госстроя СССР от 13.07.1990 N 61,

Приказом Минстроя РФ от 23.12.1992 N 269,

Постановлением Госстроя РФ от 25.08.1993 N 18-32)

Взамен СНиП II-60-75

Срок введения в действие

1 января 1990 года

4.12. Расстояния от зданий, сооружений, а также объектов инженерного благоустройства до деревьев и кустарников следует принимать по табл. 4.

Таблица 4

───────────────────────────────────┬──────────────────────────────

Здание, сооружение, объект     │  Расстояния, м, от здания,

инженерного благоустройства    │  сооружения, объекта до оси

├───────────────┬──────────────

│ ствола дерева │  кустарника

───────────────────────────────────┼───────────────┼──────────────

Наружная стена здания и сооружения │      5,0      │     1,5

Край трамвайного полотна           │      5,0      │     3,0

Край тротуара и садовой дорожки    │      0,7      │     0,5

Край проезжей части улиц, кромка   │      2,0      │     1,0

укрепленной полосы обочины дороги  │               │

или бровка канавы                  │               │

Мачта и опора осветительной сети,  │      4,0      │      -

трамвая, мостовая опора и эстакада │               │

Подошва откоса, террасы и др.      │      1,0      │     0,5

Подошва или внутренняя грань       │      3,0      │     1,0

подпорной стенки                   │               │

Подземные сети:                    │               │

газопровод, канализация          │      1,5      │      -

тепловая сеть (стенка канала,    │      2,0      │     1,0

тоннеля или оболочка при         │               │

бесканальной прокладке)          │               │

водопровод, дренаж               │      2,0      │      -

силовой кабель и кабель связи    │      2,0      │     0,7

Примечания. 1. Приведенные  нормы  относятся  к   деревьям  с

диаметром кроны не более 5 м и должны быть увеличены для  деревьев

с кроной большего диаметра.

2. Расстояния   от   воздушных   линий   электропередачи   до

деревьев следует принимать по правилам устройства электроустановок.

3. Деревья,  высаживаемые у зданий, не должны  препятствовать

инсоляции  и  освещенности  жилых  и  общественных  помещений   в

пределах требований, изложенных в разд. 9 настоящих норм.

──────────────────────────────────────────────────────────────────